ХОЛОДИЛЬНИК NFE2 320

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

Важные указания для Вашей безопасности   /1

Указания по транспортировке   /2

Утилизация   /2

Установка прибора   /2

Электрическое подключение   /2

Узнайте Ваш новый прибор   /3

Перед первым вводом в эксплуатацию   /3

Установка рабочей температуры   /3

Охлаждение   /5

Заморозка   /6

Оттаивание прибора   /6

Замена лампочки внутреннего освещения   /7

Чистка и уход   /7

Практические советы и указания   /8

Примеры использования   /9

Размещение продуктов питания   /9

Рекомендации по настройке   /9

Нормальные рабочие шумы   /10

Практические советы по экономии энергии   /10

Что делать, если ...   /11

Перестановка двери   /12

Значение данных об энергоэффективности   /13

Благодарим за покупку нашего изделия, которое прослужит Вам надежно в течение долгих лет.

Важные указания для Вашей безопасности!

Внимательно прочитайте Инструкцию по обслуживанию. Она содержит важную информацию по эксплуатации Вашего нового прибора. При несоблюдении приведенных указаний Вы потеряете право на бесплатные услуги в течение гарантийного срока. Храните данную инструкцию в надежном месте и передайте ее будущему пользователю прибора.

(	Не подсоединяйте прибор к источнику напряжения, пока не будут удалены все упаковочные материалы и приспособления для транспортировки.

(	Если прибор транспортировался в горизонтальном положении, оставьте его стоять не менее 12 часов, прежде чем включать в сеть, чтобы могла отстояться система охлаждения.

(	Данный прибор должен использоваться только для предназначенных для него целей, т.е. для хранения и заморозки пищевых продуктов.

(	Не советуем эксплуатировать прибор в холодных помещениях без обогрева, как гаражи, складские помещения, пристройки, сараи, наружные помещения и т.п. См. раздел «Место установки».

(	При доставке обращайте внимание на то, чтобы прибор не был поврежден, и чтобы все детали и принадлежности были в безупречном состоянии.

(	Никогда не работайте с поврежденным прибором, при сомнениях обращайтесь к торговому агенту.

(	Не разрешайте детям играть с прибором.

(	Не становитесь и не садитесь сами и не садите детей на прибор или на выдвижные детали.

(	Не вешайтесь на дверь прибора.

(	Прибор содержит не фторированные хладагенты (CFC/HFC), а хладагент изобутан (R600a):

Природный газ, не загрязняющий окружающую среду.

(R600a) легко воспламеняется. Обращайте внимание на то, чтобы контур охлаждения не был поврежден ни при транспортировке, ни при эксплуатации.

В случае повреждения:

(	Удалите все открытые источники пламени, искрения и воспламеняющиеся вещества.

(	Сразу же проветрите помещение, в котором установлен прибор.

(	Выделяющийся хладагент при контакте может повредить глаза.

(	Помещение, в котором Вы устанавливаете прибор, должно быть не менее 10 м3.

(	Не утилизируйте прибор путем сожжения. Изоляция Вашего прибора содержит горючие материалы (не имеющие фторхлоруглеводородов).

(	Местные органы информируют Вас о надлежащих способах и устройствах утилизации.

Предупреждение – Вентиляционные отверстия прибора не должны быть перекрыты.

Предупреждение – Для ускорения оттаивания пользуйтесь только рекомендуемыми изготовителем механическими и прочими средствами.

Предупреждение – Не повредите контур охлаждения.

Предупреждение – В зоне хранения пищевых продуктов Вашего прибора не используйте никакие электрические приборы, если только они не рекомендованы изготовителем.

(	Избегайте прикосновения к металлическим трубкам конденсатора на задней стороне прибора из-за опасности травмирования.

(	В случае сбоя сначала вытяните сетевую вилку или выключите предохранитель.

(	Прежде чем начать чистить прибор вытяните сетевую вилку или отключите соответствующий предохранитель.

Никогда не тяните за кабель сетевого питания – только за вилку.

•	Этот прибор не рассчитан на использование людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями. Не допускается также его использование людьми, не имеющими опыта обращения с прибором, не знакомым с ним, если перед этим они не прошли инструктаж у человека, отвечающего за их безопасность

(	Ремонтные работы на электрических приборах должны выполняться только квалифицированными специалистами. При повреждении провода для подсоединения к сети этого прибора он должен быть заменен изготовителем или его сервисом, или лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.

Указания по транспортировке

Прибор должен транспортироваться только в вертикальном положении.

Перед пробным пуском в магазине убедитесь в целостности упаковки изделия.

Если прибор транспортируется в горизонтальном положении, то его следует пускать в действие после транспортировки только через 12 часов выдержки в вертикальном положении.

Прибор должен быть защищен от дождя, влаги и других атмосферных осадков.

Изготовитель не несет ответственности, если не будут соблюдаться указания по безопасности.

Утилизация

Сначала убедитесь в непригодности прибора. Вытяните сетевую вилку и отрежьте сетевой кабель. Перед утилизацией прибора удалите или разломайте защелки или задвижки. Таким образом Вы предотвратите ситуацию, когда дети могут сами запереться с угрозой для их жизни.

Установка прибора

( Не эксплуатируйте прибор в помещениях, в которых температура может опуститься ниже 10°С; в особенности это относится к ночному времени и к зимнему сезону. В условиях пониженной температуры прибор может не работать; из-за этого снижается сохраняемость складированных продуктов питания.

( Климатический класс прибора приведен в технической брошюре и на фабричной табличке внутри прибора. Климатический класс указывает допустимые температуры окружающей среды, как показано ниже.

Климатический класс	 Температуры среды

SN ..................................	от +10°С до 32°С

N ...................................	от +16°С до 32°С

ST ................................	от +16°С до 38°С

T .................................	от +16°С до 43°С

SN-ST ........................	от +10°С до 38°С

SN-T .........................	от +10°С до 43°С

Место установки

Устанавливайте прибор (как показано на рисунке) только в сухих помещениях с хорошей вентиляцией.

Избегайте прямого солнечного излучения и близко расположенных источников тепла как плиты и обогреватели. Если этого нельзя избежать, то следует выдержать следующие минимальные расстояния:

Электрические плиты: 3,00 см

Обогреватели: 3,00 см

Холодильники: 2,50 см

( Обеспечьте достаточную вентиляцию прибора.

( Учитывайте, чтобы вокруг прибора было достаточное пространство для беспрепятственной циркуляции воздуха (рисунок 3).

Прикрепите четвертью оборота две поставляемые распорные детали из пластмассы к конденсатору на задней стороне прибора (рисунок 4).

( Прибор должен устанавливаться на ровной поверхности. При необходимости могут регулироваться обе ножки на передней стороне (рисунок 5). Чтобы обеспечить прямое положение прибора, вращайте обе ножки на передней стороне прибора по часовой стрелке или против часовой стрелки до стабильного контакта с полом.

Правильная регулировка ножек предотвратит чрезмерную вибрацию и шумы.

Электрическое соединение

Предупреждение

Данный прибор должен быть заземлен.

( Убедитесь, что параметры тока и напряжения в месте установки прибора соответствуют данным на фабричной табличке внутри прибора.

( Электрическая безопасность прибора гарантируется только при правильном монтаже внутридомового заземления.

( При установке прибора обращайте внимание на то, чтобы сетевой кабель не был защемлен под ним; это может привести к повреждению кабеля.

( Обеспечьте постоянный доступ к сетевой вилке. Не пользуйтесь разветвительными вилками или удлинительными кабелями.

Изучите Ваш новый прибор

Предупреждение

Приведенные далее данные о комплектующих деталях предназначены только для Вашей информации. Указанные детали необязательно должны совпадать с комплектующими деталями Вашего прибора.

Рисунок 1

А) 	Зона охлаждения

В) 	Зона глубокого охлаждения

- Панель управления

- Внутреннее освещение

- Вентилятор свежих продуктов питания

- Место для хранения вин

- Переставляемые полки

- Крышка ящика для овощей

- Ящик для салатов и овощей

- Зона для свежих продуктов питания

- Держатель льдованночки и льдованночка

- Отделение для быстрой заморозки

- Отделения для хранения замороженных продуктов

- Регулируемые ножки на передней стороне прибора

- Секция для молочных продуктов

- Полка для стеклянных сосудов

- Полка для бутылок

- Вентилятор отделения глубокого охлаждения

Вентиляторы обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха внутри прибора.

Перед первым вводом в эксплуатацию

Перед включением прибора Вы должны из соображений безопасности еще раз проверить следующие моменты:

( Прочно ли и вертикально стоит прибор на полу?

( Достаточно ли места для хорошей циркуляции воздуха?

( Чисто ли внутреннее пространство прибора? (См. также раздел «Чистка и уход»).

( Теперь подсоедините прибор к источнику напряжения.

Включается компрессор, при открывании двери холодильника зажигается внутреннее освещение.

Не укладывайте в холодильник продукты питания, пока не установится нужная температура.

Установка рабочей температуры

Температура в холодильном отделении и в морозильной камере может быть установлена на электронном дисплее (рисунок 2).

Панель управления

Функции управления

Смотрите рисунок 2 – Ваш холодильник имеет следующие функции:

- Индикатор температуры морозильной камеры

- Морозильная камера  Температура  Функция регулирования

- Функция быстрой заморозки

- Индикатор быстрой заморозки

- Индикатор температуры холодильного отделения

- Холодильное отделение  Температура  Функция регулирования

- Интенсивное охлаждение

- Индикатор интенсивного охлаждения

- Эко-Fuzzy (специальная функция энергосбережения)

- Индикатор эко-Fuzzy (особая экономичная эксплуатация):

- Функция отпуска

- Индикатор функции отпуска

- Функция энергосбережения

- Индикатор функции сбережения

- Блокировка клавиш

- Индикатор блокировки клавиш

- Предупредительная сигнализация о  высокой температуре – сбое

- Индикатор энергосбережения

Описание функций обслуживания

1. Индикатор температуры морозильной камеры

Показывает установленную температуру для морозильной камеры.

2. Морозильная камера  Температура  Функция регулирования

Этой функцией задается температура зоны глубокого охлаждения. Многократным нажатием этой клавиши температура в морозильной камере устанавливается равной -18°, -20°, -22° или -24°С.

3.Функция быстрой заморозки

Индикатор быстрой заморозки светится при активированной функции. Для прерывания этой функции нажмите еще раз кнопку быстрой заморозки. Индикатор быстрой заморозки гаснет, восстанавливаются обычные установки. Если Вы не выключите своевременно эту функцию, процесс быстрой заморозки завершается, как только будет достигнута нужная температура. Через 4 часа эта функция отключается автоматически. Если Вы хотите заморозить большое количество свежих пищевых продуктов, нажмите кнопку быстрого глубокого охлаждения перед закладкой продуктов в морозильную камеру. При многократном нажатии кнопки быстрой заморозки в течение короткого времени срабатывает электронная схема защиты, чтобы компрессор не сразу запускался. Эта функция не включается автоматически после отключения питания.

4. Индикатор быстрой заморозки

Этот символ мигает при активированной функции быстрой заморозки.

5. Индикатор температуры холодильного отделения

Показывает температуру, установленную для холодильного отделения.

6. Холодильное отделение  Температура  Функция регулирования

Этой функцией задается температура холодильного отделения. Многократным нажатием этой клавиши температура в зоне охлаждения устанавливается равной 8°, 6°, 4° или 2°С.

7. Быстрое охлаждение

При нажатии кнопки быстрого охлаждения внутренняя температура будет опускаться ниже установленного ранее значения. Данная функция предназначена для быстрого охлаждения пищевых продуктов в холодильном отделении. Если Вы хотите охладить большое количество продуктов, Вам следует сначала включить эту функцию до закладки продуктов. Индикатор быстрого охлаждения светится при активированной функции быстрого охлаждения. Для отмены этой функции нажмите еще раз кнопку функции быстрого охлаждения. Индикатор быстрого охлаждения погаснет, восстанавливаются обычные установки. Если Вы своевременно не отключите эту функцию, процесс быстрого охлаждения окончится, как только температура опустится до заданной величины. Через 2 часа эта функция отключается автоматически.

Данная функция не включается автоматически после отключения питания.

8. Индикатор быстрого охлаждения

Этот символ мигает при активированной функции быстрого глубокого охлаждения.

9. Эко-Fuzzy (специальная функция энергосбережения)

При нажатии кнопки эко-Fuzzy включается функция экономии энергии, индикатор эко-Fuzzy загорается. Следующие шесть часов Ваш холодильник работает в режиме экономии энергии; индикатор энергосбережения светится. Для отключения функции экономии энергии нажмите еще раз кнопку эко-Fuzzy.

10. Индикатор эко-Fuzzy (особый экономичный режим)

Этот символ светится при активированной функции эко-Fuzzy.

11. Функция отпуска

Для включения функции отпуска держите кнопку эко-Fuzzy нажатой в течение 3 секунд; индикатор функции отпуска загорается. Охлаждение морозильной камеры отключается, температура зоны охлаждения фиксируется на величине 15°С, чтобы не образовалось неприятного запаха. Когда эта функция активна, температура зоны охлаждения больше не показывается. Для отключения функции отпуска вновь держите кнопку эко-Fuzzy нажатой 3 секунды.

11. Индикатор функции отпуска

Этот индикатор светится при активированной функции отпуска.

13. Функция энергосбережения

При нажатии кнопки экономии энергии активизируется функция энергосбережения, загорится индикатор энергосбережения. При активной функции экономии энергии гаснут все символы кроме индикатора энергосбережения. Данная функция временно отключается при задействовании любой другой кнопки и при открывании двери; все символы светятся как и прежде, включая индикатор энергосбережения. Если при светящемся индикаторе энергосбережения Вы в течение 5 минут не задействуете никакую кнопку и не откроете дверь, функция экономии энергии вновь включится, все индикаторы погаснут. Если же Вы нажмете кнопку энергосбережения при временно отключенной функции экономии энергии, в то время как индикатор энергосбережения еще светится, режим экономии отключится, индикатор энергосбережения погаснет.

14. Индикатор энергосбережения

Этот индикатор светится при активированной функции энергосбережения.

15. Блокировка кнопок

Блокировка кнопок активизируется при нажатии кнопки блокировки в течение 3 секунд, при этом высвечивается индикатор блокировки кнопок. Когда эта функция активна, все кнопки заблокированы. Для восстановления их функций вновь держите нажатой кнопку блокировки кнопок 3 секунды.

16. Индикатор блокировки кнопок

Этот индикатор светится при активированной функции блокировки кнопок.

17. Предупредительная сигнализация о высокой температуре/сбое

Этот индикатор сигнализирует о слишком высокой температуре внутри холодильника и о прочих неисправностях.

18. Индикатор экономии энергии

Индикатор экономии энергии загорается, когда температура в морозильной камере установлена равной -18°С. Индикатор экономии энергии гаснет при выборе быстрой заморозки или быстрого охлаждения.

Охлаждение

Закладка продуктов питания

Холодильное отделение предназначено для кратковременного хранения пищевых продуктов и напитков.

Молочные продукты укладывайте в предусмотренный для них отсек холодильника.

Бутылки Вы можете хранить в держателе бутылок или на полке для бутылок в двери.

Сырое мясо лучше всего упаковать в полиэтиленовый пакет и хранить на второй сверху полке холодильника.

Горячую пищу и напитки сначала остудите до комнатной температуры, прежде чем закладывать в холодильник.

Мы не рекомендуем размораживать пищевые продукты над крышкой отделения для овощей.

Остальные полки Вы можете использовать для размораживания.

Внимание

Крепкие спиртные напитки хранить только в вертикальном положении и плотно закупоренными.

Внимание

Не храните в холодильнике взрывные вещества или емкости с воспламеняющимися горючими газами (сливки в дозаторе, распылитель). Опасность взрыва.

Заморозка

Замораживание продуктов питания

Морозильная камера обозначается символом

.

В Вашем холодильнике Вы можете заморозить свежие пищевые продукты или хранить уже замороженные продукты. При этом соблюдайте рекомендации на упаковке продуктов питания.

Внимание

Не замораживайте газированные напитки: бутылки при замерзании могут разорваться. Обращайтесь осторожно с такими замороженными продуктами как кубики льда.

Не превышайте способность заморозки Вашего прибора на протяжении 24 часов. Соблюдайте указания, приведенные в брошюре.

Для сохранения качества продуктов питания их следует замораживать как можно быстрее.

Благодаря этому не будет превышаться способность замораживания и не повыситься температура внутри камеры.

Внимание

Отделяйте уже замороженные продукты от продуктов, положенных только что в холодильник.

При замораживании горячей пищи компрессор работает до тех пор, пока она полностью не заморозится. Это может временно привести к сильному охлаждению холодильного отделения.

Не волнуйтесь, если дверь прибора сразу после закрывания удается открыть только с усилием. Это объясняется тем, что должна выровняться разность давлений между внутренним пространством и внешней средой. Через пару минут дверь открывается нормально.

После закрывания двери Вы услышите шум из-за образования вакуума. Это совершенно нормально.

Приготовление кубиков льда

Заполните водой лоток для кубиков льда на ¾ и поставьте его в отделение заморозки. Как только вода превратится в лед, Вы можете вынуть кубики льда.

Никогда не пользуйтесь острыми предметами, как ножи или вилки, для освобождения кубиков льда. Опасность получения травмы!

Либо оставьте кубики немного оттаять, либо опустите на некоторое время дно лотка в воду.

Размораживание прибора

Ваш прибор представляет холодильник без образования инея. Это означает, что в отделении для пищевых продуктов лед не откладывается.

Оттаивание прибора осуществляется автоматически через механизм испарения. Вода собирается в резервуаре на задней стороне прибора и автоматически испаряется благодаря теплу компрессора.

Следите за тем, чтобы резервуар был правильно установлен выше компрессора.

Внимание

Вентиляторы обеспечивают циркуляцию холодного воздуха внутри прибора. Не двигайте никакие предметы по защитной крышке. Не позволяйте детям играть с вентиляторами.

Не храните в холодильнике емкости с воспламеняющимися горючими газами (сливки в дозаторе, распылитель) или взрывчатые вещества.

Никогда не покрывайте полки фольгой или подобными материалами, это препятствует циркуляции воздуха.

Не позволяйте детям играть с прибором или с элементами управления.

Избегайте блокирования вентиляторов и их крышек, чтобы прибор мог работать в оптимальном режиме. (Рисунки 9 и 10).

Внимание!

Ваш прибор оборудован двумя вентиляторами для циркуляции холодного воздуха, которые очень важны для хорошей холодопроизводительности прибора. Следите за тем, чтобы вентиляторы не были заблокированы и не останавливались из-за этого; это может, например, случиться при прикосновении пищевых продуктов. Заблокированные вентиляторы могут привести к повышению внутренней температуры и к оттаиванию.

Замена лампочки внутреннего освещения

(рисунок 11)

Если вдруг внутреннее освещение выйдет из строя, можно легко заменить осветительный элемент.

Сначала отсоедините холодильник от сети, вытянув сетевую вилку. Возьмите в руки отвертку для винтов с шлицевой головкой, осторожно вставьте рабочий конец в левую щель между крышкой лампы и внутренней стенкой. Сместите слегка ручку отвертки влево, пока не освободится левый штифт крышки. Повторите действия с правой щелью, при этом сместите ручку отвертки соответственно вправо. Когда обе стороны освободятся, крышка легко снимется.

Проверьте, хорошо ли вкручен осветительный элемент. Подсоедините прибор к сети. Если свет все еще не загорается, купите новый осветительный элемент (резьба Е14, максимальная мощность 14 Ватт) в магазине электроприборов и вкрутите его.

Утилизируйте перегоревший осветительный элемент сразу и с осторожностью.

После замены осветительного элемента поставьте на место крышку. Следите за тем, чтобы крышка защелкнулась.

Чистка и уход

Внутренние и наружные поверхности

Внимание

Перед чисткой прибора всегда вытягивайте сетевую вилку или выключите предохранитель.

Наружную сторону чистите теплой водой и мягким чистящим средством.

Никогда не пользуйтесь острыми чистящими средствами, истирающим материалом или кислотными средствами для чистки.

Протрите досуха внутреннее пространство.

Следите за тем, чтобы вода не попала на электрические контакты регулятора температуры или на внутреннее освещение прибора.

Если прибор длительное время не используется, вытяните сетевую вилку и выньте все пищевые продукты. Очистите прибор и оставьте дверь открытой. Для сохранения приятного внешнего вида прибора, протрите наружные поверхности и детали двери силиконовой мазью.

Один раз в год очищайте конденсатор на задней стороне прибора щеткой или пылесосом. Накопившаяся пыль приводит к повышенному потреблению энергии.

Регулярно проверяйте уплотнение двери.

Очистите уплотнение лишь небольшим количеством воды и затем тщательно его осушите.

Чистка комплектующих деталей

Дверные полки:

Снимите все продукты с полок на двери.

Поднимите крышку полки и оттяните ее в сторону.

Выньте дно полки, для чего нажмите его вверх.

Сборный резервуар (поддон):

Следите за тем, чтобы поддон на задней стороне прибора всегда был чистый.

Осторожно отсоедините защелку поддона от компрессора, для чего слегка отжать ее инструментом (например, отверткой), таким образом вы можете вынуть поддон.

Поднимите поддон, очистите его и протрите досуха.

Соберите детали в обратном порядке.

Ящик для овощей или выдвижные ящики:

Для чистки вытяните выдвижные ящики как можно дальше, наклоните их вверх и выньте наружу (рисунки 7 и 8).

Практические советы и указания

Охлаждение

( Очистите свежие продукты питания и овощи, прежде чем их класть в ящик для овощей

( Прежде чем класть пищевые продукты в холодильник, заверните их или поместите в соответствующие емкости.

( Пищевые продукты, не предназначенные для хранения при низкой температуре (например, ананас, дыню, огурцы, помидоры и т.п.), поместите полиэтиленовый пакет.

( Сильно пахнущие продукты или продукты, легко впитывающие запах от других пищевых продуктов, должны быть упакованы в материал, не пропускающий воздух и запахи.

( Храните свежие продукты отдельно от уже замороженных продуктов, чтобы предотвратить распространение бактерий.

( Свежее мясо храните в холодильнике не дольше двух или трех дней.

( Достаньте остатки консервированных продуктов из банки и переложите их в подходящую емкость.

(  Принимайте во внимание срок годности на упаковке пищевых продуктов.

( Следите за тем, чтобы не была затруднена циркуляция воздуха внутри прибора.

( Никогда не храните в Вашем холодильнике опасные или даже ядовитые вещества.

( Проверяйте продукты питания, которые хранились длительное время, годны ли они еще для употребления.

( Не храните свежие и уже приготовленные продукты в одной емкости.

( Чтобы избежать лишнего расхода энергии, держите дверь открытой как можно меньше.

( Никогда не убирайте обледенение жесткими или острыми предметами.

( Не ставьте горячую пищу в холодильник.

Замораживание

( Пищевые продукты для оттаивания кладите в емкость, из которой вода может вытекать.

( При заморозке свежих продуктов следите за тем, чтобы не превысить максимально допустимую производительность морозильной установки (прочитайте об этом в разделе «Замораживание»).

( Не давайте детям мороженое или водный лед, которые Вы только что достали из морозильной камеры.

Низкие температуры могут привести к примерзанию к губам.

(  Не замораживайте повторно оттаявшие продукты; размороженные продукты следует употребить в течение 24 часов. Можно снова заморозить только проваренные пищевые продукты.

( Не доставайте замороженные продукты мокрыми руками.

( Храните только свежие и качественные пищевые продукты.

( Пользуйтесь подходящим упаковочным материалом, чтобы продукты не впитывали и не испускали посторонние запахи.

( При хранении товарных блюд глубокой заморозки соблюдайте указания на упаковке.

( Замораживайте приготовленную пищу маленькими порциями. Благодаря этому заморозка занимает мало времени и сохраняется качество продукта.

( Не замораживайте жидкости в плотно закупоренных бутылках или емкостях. При низких температурах бутылки/емкости могут треснуть.

( Переносите замороженные продукты в подходящих сумках и закладывайте их как можно скорее в морозильную камеру.

Продукты глубокой заморозки всегда размораживайте в холодильнике.

Примеры использования

| Белое вино, пиво и минеральная вода | Охладить перед употреблением |
| --- | --- |
| Бананы | Не класть в холодильник |
| Рыба или субпродукты | Укладывать только в полиэтиленовых пакетах |
| Сыры | Использовать воздухонепроницаемую емкость или полиэтиленовый пакет; лучше всего за час до употребления достать из холодильника |
| Дыня | Только кратковременное хранение, завернуть или упаковать в воздухонепроницаемый материал |
| Сырое мясо и птица | Не хранить вместе с чувствительными к порче продуктами как приготовленная пища или молоко |

Размещение пищевых продуктов

| Полки в холодильной камере | Разные замороженные продукты как мясо, рыба, пищевой лед, овощи и т.д. |
| --- | --- |
| Контейнер для яиц | Яйца |
| Полки в холодильной камере | Пищевые продукты в сковороде, кастрюле, на прикрытой тарелке, в закрытых емкостях |
| Полки на двери в холодильной камере | Небольшого размера упакованные продукты или напитки (например, молоко, сок и пиво) |
| Ящик для овощей | Овощи и фрукты |
| Овощи и фрукты | Молочные и колбасные продукты (сыр, масло, салями и т.п.) |

Рекомендации по регулированию

| Морозильная камера Настройка | Холодильное отделение Настройка | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| - 18°С или -20°С | 4°С | Это распространенная рекомендуемая настройка |
| -22°С или -24°С | 4°С | Эти установки мы рекомендуем при температуре окружающей среды выше 30°С. |
| Быстрая заморозка | 4°С | Пользуйтесь этой функцией при замораживании пищевых продуктов за короткий срок. После окончания Ваш холодильник переключится на установленный ранее режим работы. |
| -18°С и холоднее | 2°С | Придерживайтесь этой настройки, если думаете, что холодильное отделение из-за высокой наружной температуры, близости к источникам тепла или слишком частого открывания и закрывания двери недостаточно холодное. |
| -18°С и холоднее | Быстрое охлаждение | Пользуйтесь этой настройкой при перегруженности холодильного отделения, или если Вы хотите быстрее охладить его содержимое. Мы рекомендуем включать функцию быстрого охлаждения за 4 – 8 часов до закладки свежих продуктов питания. |

Нормальные рабочие шумы

Во время работы Вашего холодильника могут слышаться некоторые шумы от системы охлаждения, это нормально:

( Бурлящие, шипящие или булькающие шумы возникают из-за циркуляции хладагента в системе охлаждения. Эти шумы могут быть также слышны еще некоторое время после остановки компрессора.

( Кратковременные щелчки появляются из-за расширения и сжатия внутренних стенок и полок внутри прибора.

( Гудящие, пульсирующие или жужжащие шумы издаются компрессором. Эти шумы могут быть несколько громче при пуске компрессора и становятся тише, когда в приборе устанавливается рабочая температура.

Чтобы избежать ненужной вибрации и раздражающего шума, соблюдайте следующие моменты:

( Ваш холодильник должен стоять ровно на всех четырех ножках.

( Ваш холодильник не должен касаться стен, соседних объектов, а также холодильников или прочей мебели.

( Емкости, бутылки или посуда внутри холодильника не должны соприкасаться и вибрировать.

( Все полки и ящики внутри холодильника и на дверце должны быть правильно установлены.

Практические советы по экономии энергии

1. Заботьтесь о том, чтобы прибор был установлен в хорошо проветриваемом месте и не близко от источников тепла (плита, отопление и т.д.). Одновременно обратите внимание на то, чтобы на прибор не попадали прямые солнечные лучи.

2. Старайтесь охлажденные или замороженные продукты как можно скорее закладывать в прибор; особенно это важно в летнее время. Мы рекомендуем пользоваться сумкой-термосом для переноски пищевых продуктов.

3. Продукты для размораживания ставьте в холодильное отделение. Не забудьте поместить их в емкость, чтобы в холодильное отделение не попала талая вода. Начните размораживать за 24 часа до употребления.

4. Старайтесь открывать дверь по возможности реже.

5. Если все же необходимо открыть дверь, следите за тем, чтобы она затем плотно закрылась. При открытой двери в холодильное отделение или в морозильник попадает извне теплый воздух, поэтому прибор потребляет больше энергии для охлаждения продуктов. Поэтому открывайте двери как можно реже – этим Вы сэкономите энергию, и Ваши продукты будут храниться при оптимальной температуре.

6. Максимальный объем наддува достигается при отсутствии средней и верхней выдвижной полки в морозильной камере. Потребление энергии Вашего прибора приведено при полностью заполненной морозилке без средней и верхней полки.

7. Следите за тем, чтобы решетка вентилятора в морозильной камере не перекрывалась продуктами. Чтобы камера могла эффективно охлаждаться, должно быть выдержано расстояние до решетки вентилятора не менее 3 см для обеспечения требуемой вентиляции воздуха.

8. Активизируйте функцию энергосбережения. Когда функция энергосбережения активна, все символы на дисплее кроме индикатора экономии энергии отключаются. Все символы светятся при открытой двери или касании дисплея.

9. Мы рекомендуем устанавливать температуру в холодильном отделении +4°С, в морозильной камере -20°С.

Что делать, если ...

1 – Прибор не работает, хотя он включен

( Проверьте, правильно ли вставлена сетевая вилка!

( Проверьте, есть напряжение в сети, или возможно вылетел предохранитель!

( Не забывайте правильно устанавливать регулятор температуры!

2 – Отсутствие электрического напряжения

Держите закрытой дверь прибора. При непродолжительном отсутствии напряжения замороженные продукты не испортятся, как указано в технической брошюре «Время выдержки при остановке» (часы). Если же напряжение отсутствует длительное время, проверьте продукты и сразу же их используйте. Вы можете также сварить размороженные продукты и затем их снова заморозить.

3 – Не работает внутреннее освещение

Проверьте, есть напряжение в сети!

Убедитесь, что лампочка накаливания правильно вставлена! Вытяните сетевую вилку перед проверкой лампочки.

(Читайте также раздел «Замена лампочки внутреннего освещения»).

4 – Сигнал сбоя из-за высокой температуры

Если текущая температура в холодильном отделении превысит определенную величину,  на дисплее загорается символ сбоя (рис. 2/18). Символ сбоя погаснет, когда температура в холодильном отделении снова упадет.

Сигнал сбоя из-за высокой температуры срабатывает в следующих ситуациях:

а) закладка теплых пищевых продуктов;

b) попадание теплого воздуха в холодильное отделение;

с) дверь холодильного отделения открыта долгое время.

Если сигнал сбоя из-за высокой температуры включен дольше 24 часов, обратитесь в мастерскую по ремонту холодильников.

Сигнал сбоя из-за высокой температуры может не срабатывать в течение 24 часов после подключения прибора к электрической сети.

5 – Показываются сообщения об ошибках, срабатывает сигнал сбоя

При неисправности в кабельном соединении прибора на дисплее мигает сигнал тревоги (рис. 2/18), одновременно мигает соответствующее сообщение о неисправности.

Если на дисплее показывается определенная последовательность символов (Е0, Е3 и т.д.), обратитесь в ремонтную мастерскую.

После устранения неисправности символ тревоги гаснет.

6 – Текущая температура в холодильном отделении неправильно показана

Прибор дозирует свою холодопроизводительность в соответствии с заданной температурой в холодильном отделении. Текущее показание на дисплее температуры в холодильном отделении достигает заданного значения, как только установится нужная температура.

Показанная на дисплее температура может колебаться по следующим причинам:

а) часто открывается/закрывается дверь холодильного отделения;

b) в прибор были заложены теплые продукты;

с) дверь холодильного отделения была долго открыта.

7 – Прочие возможные сбои

Не при каждом сбое стоит обращаться в нашу службу обслуживания. Во многих случаях Вы можете сами решить проблему, не обращаясь к посторонней помощи.

Прежде чем обращаться в мастерскую, проверьте, не был ли вызван сбой ошибкой в эксплуатации. Если это так, но Вы тем не менее обратитесь в службу обслуживания, то Вам даже в течение гарантийного срока предъявят счет к оплате.

Если проблема остается, обратитесь к Вашему поставщику или в службу обслуживания. При вызове приготовьте фабричную табличку и серийный номер Вашего прибора. Фабричная табличка находится внутри прибора.

Дверь открыта – сигнал тревоги

В приборе расположен встроенный зуммер, который звучит, когда дверь холодильного отделения остается открытой дольше одной минуты. Этот сигнал повторяется и напоминает Вам о том, что следует закрыть дверь холодильного отделения.

Дверь морозильной камеры не контролируется таким сигналом.

Для остановки сигнала нажмите любую кнопку на панели управления или просто закройте дверь. Сигнал тревоги отключается до следующего срабатывания.

Перестановка ограничителя хода двери

Дверь Вашего холодильника может открываться в обе стороны, чтобы обеспечить наибольшую гибкость при его установке и обслуживании.

Если Вы хотите, чтобы дверь открывалась в другую сторону, обратитесь в ближайший, авторизованный сервисный центр.

Символ 	          на изделии или его упаковке указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать с бытовым мусором. Поэтому его следует сдавать в соответствующие пункты сбора для вторичной переработки электрических и электронных приборов. Благодаря надлежащей утилизации данного изделия Вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды и здоровья от негативных последствий, возможных из-за неправильной утилизации изделия. Информацию об утилизации данного изделия Вы можете получить от Вашего местного муниципального управления, местной службы по утилизации или от поставщика, у которого Вы приобрели изделие.

Значение данных об энергоэффективности (только для информации)

Изготовитель:  TEKA Industrial, S.A. Испания, Santander, Cajo,17

Страна производства: Румыния

Импортер: ООО «Жемчужина кухни», 220034, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 3, комн. 7  Тел./факс  8 017 290-91-10/20 Назначение и основные потребительские  свойства товара: см. инструкцию по эксплуатации

Сведения о правилах и условия эффективного и безопасного использования товаров: см. инструкцию по эксплуатации

Внимание!!! Продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании   лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с продукцией.

Гарантийный срок: 2 года с момента приобретения товара

Срок службы (срок годности): 7 лет

Комплектность: см. инструкцию по эксплуатации