ХОЛОДИЛЬНИК TKI2 325 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| ОГЛАВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1 ЭТО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК.........................3 | 4 ПОДГОТОВКА........................................12 |
| 2 ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................4 | 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА....13 |
| Назначение...........................................................4 | Кнопка настройки термостата.........................13 |
| Общие принципы безопасности........................ 4 | Размораживание................................................15 |
| Безопасность детей............................................. 6 |  |
| Предупреждение НСА........................................7 | 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА..........................................................16 |
| Как экономить электроэнергию........................ 7 | Защита пластмассовых поверхностей.............16 |
| 3 УСТАНОВКА...................................................8 |  |
| Подготовка.......................................................... 8 | 7 СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ........................................17 |
| Рекомендации по повторной транспортировке холодильника......................................................8 |  |
| Перед включением холодильника....................8 |  |
| Электрические соединения.............................. 9 |  |
| Утилизация упаковки....................................... 9 |  |
| Разделка на лом.................................................9 |  |
| Замена лампочки внутреннего освещения.....10 |  |
| Перенавешивание дверей.....................................11 |  |

| ЭТО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК |
| --- |
| Ручка термостата | 9) Вентиляционная решетка |
| Патрон лампочки | 10) Место для масла и сыра |
| Съемные полки | 11) Полки, устанавливаемые на дверцах |
| Канал сбора воды при размораживании - дренажная трубка | 12) Камера для яиц |
| Крышка емкости для свежих овощей | 13) Полка для бутылок |
| Емкость для свежих овощей | 14) Полка для бутылок и банок |
| Емкость для льда | 15) Камера холодильника |
| Морозильная камера | 16) Камера морозильника |

Рисунки в данной инструкции даны лишь схематически и не всегда точно соответствуют вашей модели холодильника. Если каких-либо элементов нет в вашем холодильнике, значит они относятся к другим моделям.

| ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ |
| --- |
| Просим внимательно прочитать приведенные здесь предостережения. Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или повреждению имущества. В таком случае утрачивают силу все гарантии и обеспечения надежности. Срок службы приобретенного изделия составляет 10 лет. В течение этого времени мы сохраняем запасные части, необходимые для этого изделия, в соответствии с описанием функционирования. Назначение Это изделие предназначено для использования в бытовых условиях. Нельзя использовать его на открытом воздухе. Нельзя использовать его вне помещения, даже под навесом. Общие принципы безопасности Если потребуется ликвидировать это устройство, то рекомендуем обратиться в специализированную службу, чтобы получить необходимую информацию о компетентном органе. Обращайтесь в специализированную службу по всем вопросам и проблемам, связанным с холодильником. Нельзя ремонтировать холодильник самостоятельно или поручать это посторонним лицам без ведома специализированной службы. Не ешьте мороженное или лед, как только вы вынете его из морозильника! (Это может привести к обморожению рта). Не помещайте в морозильное отделение напитки в банках или бутылках. Они могут взорваться. | Не прикасайтесь пальцами к замороженным продуктам, так как пальцы могут примерзнуть к ним. Не используйте для чистки и размораживания холодильника пар или чистящих средств в форме пара. В таких случаях пар может попасть на компоненты электрических устройств и вызвать замыкание или поражение электрическим током Запрещается использовать какие-либо части холодильника, например, дверцы, в качестве подпорки или подножки. Запрещается использовать внутри холодильника какие-либо электрические инструменты Нельзя повреждать охлаждающий контур, в котором циркулирует хладагент, инструментами для сверления и резания. Хладагент, который может взорваться в результате сверления отверстий в газопроводе испарителя, удлинения труб или покрытия поверхности, может привести к раздражению кожи или поражению глаз. Не закрывайте никакими материалами и не блокируйте вентиляционные отверстия холодильника. Ремонт электрических устройств может выполняться только квалифицированным специалистом. Ремонт, выполненный неподготовленными лицами, может создавать угрозу для окружающих. В случае какой-либо аварии или в ходе технического обслуживания или ремонта отключите холодильник от сети или вытащите соответствующий предохранитель или выньте вилку из сетевой розетки. |

| Отключая холодильник, держите вилку за корпус, а не за провод. Напитки с высоким содержанием алкоголя держите в холодильник в герметически закрытой посуде и в вертикальном положении. Не храните внутри холодильника легковоспламеняющиеся вещества (например, аэрозоли), а также взрывчатые вещества. Не используйте механические устройства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем. Этот прибор не рассчитан на использование людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями. Не допускается также его использование людьми, не имеющими опыта обращения с прибором, не знакомым с ним, если перед этим они не прошли инструктаж у человека, отвечающего за их безопасность. Не включайте холодильник, если он неисправен. Если имеются сомнения, обратитесь в сервисный центр. Электробезопасность холодильника гарантируется только в том случае, если система заземления вашей домовой проводки отвечает требуемым нормам. Не оставляйте это устройство под воздействием дождя, снега, солнца и ветра, так как это нарушает его электробезопасность. В случае повреждения питающего провода и т.п. обратитесь в сервисный центр, чтобы подвергать себя опасности. | В хоте установки холодильника никогда не вставляйте вилку в стенную розетку, так как это может привести к тяжелому поражению электрическим током или смерти. Холодильник предназначен только для хранения продуктов питания. Не следует использовать его для каких-либо иных целей. Этикетка с техническими данными устройства расположена внутри на левой стороне. Не подключайте холодильник к системе энергосбережения, так как это может привести к его повреждению. Если в холодильнике имеется голубая подсветка, нельзя смотреть на этот свет через оптические приборы. Если внезапно прекращается подача питания на холодильник, настраиваемый вручную, то подождите примерно 5 минут, прежде чем снова его включить. В случае изменения владельца холодильника необходимо передать новому владельцу данную инструкцию по эксплуатации. При перемещении холодильника нужно следить за тем, чтобы не повредить кабель питания. Чтобы не допустить пожара, не укорачивайте кабель. Не ставьте на кабель тяжелые предметы. Не прикасайтесь влажными руками к вилке, которая вставлена в настенную розетку. |
| --- | --- |

|  | Повреждение электрической изоляции шнура питания может привести к пожару. Кончик вилки шнура питания нужно регулярно чистить, в противном случае существует угроза пожара. Если установочные ножки холодильника не стоят твердо на полу, то холодильник может перемещаться. Правильная регулировка ножек холодильника обеспечивает ее устойчивость на полу. Если в дверцах холодильника имеются ручки, нельзя тянуть за них, передвигая холодильник, так как они могут оторваться от холодильника. Если нужно установить холодильник рядом с другим холодильником или морозильником, то расстояние между ними должно составлять не менее 8 мм. В противном случае на их боковых стенках, находящихся друг против друга, может скапливаться влага. Напор воды в водопроводе должен составлять не менее 1 бара. Напор воды в водопроводе не может превышать 8 бар • Используйте только питьевую воду. Безопасность детей Если дверцы закрываются на ключ, то нужно хранить его в месте, недоступном для детей. Не допускайте, чтобы дети играли с холодильником. |
| --- | --- |
| Не вставляйте вилку холодильника в ненадежно закрепленную розетку. По соображениям безопасности не брызгайте водой непосредственно на наружные и внутренние части холодильника. Из-за угрозы пожара и взрыва не распыляйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как газ пропан и т.п. рядом с холодильником. Не ставьте на холодильник предметы, наполненные водой, поскольку это грозит поражением электрическим током или пожаром. Не заполняйте холодильник чрезмерным количеством продуктов. Избыток продуктов может выпасть при открывании дверей, в результате чего пользователь может получить телесные повреждения или возможно повреждение холодильника. Не ставьте какие-либо предметы на холодильник, поскольку они могут упасть при открывании или закрывании дверей. Нельзя хранить в холодильнике какие-либо материалы, которые требуют поддержания определенной температуры, такие как вакцины, лекарства, чувствительные к температуре, материалы для научных исследований и пр. Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, то необходимо вынуть вилку шнура питания из гнезда. |  |

| Предостережение HCA Если холодильник оснащен системой охлаждения, содержащей R600a: Этот газ является легковоспламеняющимся. Поэтому нужно всегда следить за тем, чтобы не повредить систему и трубопровод охлаждения в процессе использования или транспортировки. В случае повреждения нужно держать холодильник вдали от потенциальных источников огня , которые могут привести к возникновению пожара , а также нужно проветривать помещение, в котором он установлен. Не обращайте внимания на это предупреждение, если холодильник оснащен системой охлаждения, содержащей R134a. Обозначение газа, используемого в холодильнике, можно найти на паспортной табличке, которая находится на левой стороне внутри холодильника. Не следует пытаться утилизировать холодильник, сжигая его. | Как можно экономить энергию Не оставляйте дверцы холодильника открытыми на длительное время. Не ставьте в холодильник горячие блюда или напитки. Не перегружайте холодильник, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха внутри. Не устанавливайте холодильник там, где на него будут падать прямые солнечные лучи, или вблизи приборов, выделяющих тепло, таких как духовки, посудомоечные машины и нагреватели. Храните продукты в закрытых контейнерах. Напор воды в водопроводе не может превышать 8 бар. . |
| --- | --- |

| УСТАНОВКА |
| --- |
| Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения этих инструкциям. Подготовка Холодильник следует устанавливать на расстоянии не менее 30 см от источников тепла, таких как плита, калорифер или духовка и на расстоянии не менее 5 см от электрической печи, а также следует оберегать его от прямых солнечных лучей. Температура окружения в помещении, где устанавливается холодильник, должна составлять не менее 10oC. Учитывая производительность холодильника, не рекомендуется использовать его при более низких температурах. Необходимо удостовериться в том, что внутренняя часть холодильника тщательно очищена. Если нужно установить рядом два холодильника, то расстояние между ними должно составлять не менее 2 см. При первом включении холодильника нужно прежде всего в течение 6 часов соблюдать следующие инструкции. Не открывать дверцы слишком часто. Нужно включить его пустым, не помещая внутрь никаких продуктов. Нельзя вынимать вилку холодильника из настенной розетки. В случае аварийного отключения электроснабжения, которое невозможно устранить самостоятельно, следует руководствоваться предостережениями, приведенными в главе «Способы устранения неисправностей». | • Следует сохранять заводскую упаковку и элементы из пенопласта на случай перевозки или переселения в будущем. В случае необходимости снова перевозить холодильник, необходимо соблюдать следующие рекомендации: Перед транспортировкой следует холодильник освободить и очистить. Полки, принадлежности и емкость для овощей и т.п. нужно закрепить в холодильнике клейкой лентой, чтобы защитить от тряски перед повторной упаковкой. Упаковку следует обвязать толстыми и прочными веревками и соблюдать правила транспортировки, указанные на упаковке. Следует помнить, что... Все вторичное сырье представляет собой неисчерпаемый источник экономии природных и государственных ресурсов. Если вы хотите сдать упаковочные материалы на вторичную переработку, то обратитесь за дополнительной информацией в институт охраны окружающей среды или к местным органам власти. Перед включением холодильника Прежде чем приступить к эксплуатации холодильника, убедитесь, что: 1. Внутренняя часть холодильника сухая и сзади имеется свободно вентилируемое пространство. |

| 2. Вставьте 2 пластмассовых клина между проводами компрессора, как показано на следующем рисунке. Пластиковые клинья создают требуемый зазор между холодильником и стеной, обеспечивающий циркуляцию воздуха. (На приведенном рисунке показан только один пример, который может не соответствовать вашей модели холодильника). Очистьте внутреннюю часть холодильника так, как описано в главе «Техническое обслуживание и очистка». Вставьте вилку холодильника в настенную розетку. После открывания дверок холодильника внутри камеры охлаждения загорается свет. После включения компрессора вы услышите его шум. Жидкости и газы, содержащиеся в системе охлаждения, также могут создавать шумы, даже если компрессор не работает, но это абсолютно нормально. Передние кромки холодильника могут слегка нагреваться, это абсолютно нормально. Нагревание этих областей препятствует скоплению пара. Электрические соединения Холодильник подключается к розетке с заземлением, снабженной предохранителем соответствующего номинала. Внимание: Подключение холодильника должно осуществляться в соответствии с действующими в стране предписаниями. После подключения вилка шнура питания должна быть легко доступна. | Напряжение и номинальный ток предохранителя указаны в главе «Технические данные». Указанное там напряжение должно соответствовать напряжению в сети энергоснабжения. При подключении нельзя использовать удлинители или провода с несколькими вилками. Поврежденный провод должен заменить квалифицированный электрик. Нельзя включать неисправный холодильник! Возможно поражение электрическим током! Ликвидация упаковки Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Храните упаковочные материалы в местах недоступных для детей, или ликвидируйте их в соответствии с инструкцией, касающейся ликвидации отходов этой категории. Их нельзя выбрасывать как обычный бытовой мусор. Упаковка этого холодильника изготовлена из вторичного сырья. Утилизация старого холодильника Ликвидацию старого холодильника нужно осуществлять так, чтобы не нанести ущерба окружающей среде. • Для правильной ликвидации старого холодильника можете обратиться к авторизованному продавцу или пункту сбору вторичного сырья в своем населенном пункте. Перед сдачей холодильника в утиль, отрежьте шнур питания, а если в дверцах есть замки, их нужно сломать, чтобы устранить всякую угрозу для детей. |
| --- | --- |

| Замена лампочки внутреннего освещения Если свет не горит, нужно выполнить следующие действия: 1- Отключить питание и вынуть вилку из настенной розетки. Для облегчения доступа можно вынуть полки. С помощью отвертки с плоским жалом отвинтите предохранительный плафон, рассеивающий свет. Прежде всего нужно проверить плотность посадки лампы в патроне, если нужно закрутить. Вставьте вилку в настенную розетку и включите холодильник. Если свет горит, нужно вернуть на место плафон лампы, установив сначала его заднее ушко и прижимая так, чтобы вместить два передних ушка. Если свет по-прежнему не горит, то нужно выключить питание и вытащить вилку из настенной розетки. Затем нужно заменить лампу новой лампой 15Вт (макс.) с винтовым цоколем (SES). После чего осторожно выбросьте перегоревшую лампочку. Новую лампочку можно приобрести в любом магазине электротоваров или в AGD. |  |
| --- | --- |

| Изменение навески дверей Перенавешивая двери, выполняйте действия в порядке, указанном нумерацией |
| --- |
| ПОДГОТОВКА |
| Холодильник нужно устанавливать на расстоянии не менее 30 см от источников тепла, таких как плита, радиатор отопления или печь, и не менее чем 5 см от электрической духовки в месте, куда не попадают прямые лучи солнца. Температура окружения в помещении, где устанавливается холодильник, должна составлять не менее 10oC. Для достижения номинальной мощности холодильника, не рекомендуется использовать его при очень низких температурах. Убедитесь, что внутренняя часть холодильника тщательно очищена. Если нужно установить рядом два холодильника, то расстояние между ними должно составлять не менее 2 см. При первом включении холодильника нужно в течение первых шести часов придерживаться следующих рекомендаций. Не открывать двери слишком часто. Нужно включить его пустым, не помещая внутрь никаких продуктов. Нельзя вынимать вилку из настенной розетки. В случае аварийного отключения электроэнергии, которую вы не можете устранить самостоятельно, руководствуйтесь рекомендациями, приведенными в главе «Способы устранения неисправностей». Следует сохранять заводскую упаковку и элементы из пенопласта на случай перевозки или переезда в будущем. |  |

| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА |
| --- |
|  | Оттаивание (A) Холодильник В холодильной камере используется полностью автоматическая система оттаивания. Когда холодильник работает, на задней стенке холодильника внутри холодильной камеры могут появиться капли воды и слой инея толщиной 7-8мм. Это абсолютно нормальный результат действия холодильной системы. Иней оттаивает в процессе автоматического оттаивания, осуществляемого через определенный интервал системой автоматического оттаивания задней стенки. Пользователю не нужно соскребать иней или вытирать капли воды. Талая вода стекает по канавке сбора воды и дальше через патрубок слива в испаритель, где она сама испаряется. Регулярно проверяйте, не засорился ли патрубок слива и в случае необходимости прочищайте его ершом. В камере глубокого замораживания нет автоматического оттаивания, чтобы избежать порчи продуктов. |
| Кнопка настройки термостата Температура внутри холодильника изменяется по следующим причинам: Разница температуры в разные времена года. Частое открывание дверей и их длительное пребывание в открытом состоянии. Помещение в холодильник продуктов, не охлажденных до комнатной температуры. Расположение холодильника в помещении (например, воздействие прямых лучей солнца). Изменения температуры внутри холодильника из-за перечисленных причин можно регулировать с помощью термостата. Цифры вокруг кнопки термостата отвечают интенсивность охлаждения. Если температура окружающей среды превышает 32°C, то нужно установить кнопку регулировки термостата на максимальное деление. Если температура окружающей среды ниже 25°C, то нужно установить кнопку регулировки термостата на минимальное деление |  |

| Б) Морозильное отделение Благодаря специальному накопителю талой воды оттаивание осуществляется легко и просто. Необходимо оттаивать морозильное отделение два раза в год или если толщина слоя инея составит примерно 7 мм. Чтобы приступить к оттаиванию, отключите электроэнергию, вытащите вилку из розетки. Все продукты нужно завернуть в несколько слоев бумаги и поместить в холодное место (погреб или кладовку). Чтобы ускорить оттаивание, можно осторожно поставить в морозильную камеру сосуд с теплой водой. Нельзя использовать острые предметы, такие как ножи и вилки, для удаления инея. Не используйте для оттаивания сушилки для волос, электронагреватели или какие-либо электроприборы. Используйте губку для сбора талой воды, собирая ее на дне морозильной камеры. После оттаивания нужно тщательно вытереть камеру досуха. Вставьте вилку в розетку и включите подачу электроэнергии. |  |
| --- | --- |

| Камера с нулевой температурой Эта камера служит для хранения замороженных продуктов, которые должны медленно размораживаться (мясо, рыба, цыплята и др.). Камера с нулевой температурой является самым холодным местом в холодильнике, где в идеальных условиях можно хранить молочные продукты (масло, сыры), мясо, рыбу и цыплят. Не рекомендуется помещать сюда овощи или фрукты. |  |
| --- | --- |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА |
| --- |
| Для очистки холодильника нельзя использовать бензин, бензол и тому подобные вещества. Рекомендуется перед тем, как начать очистку холодильника, вынуть вилку из розетки. • Нельзя использовать для очистки никаких абразивных инструментов, мыло, бытовых чистящих средств, моющих средств или воска для полирования Помойте корпус холодильника теплой водой и вытрите его досуха. Для очистки внутренней части протрите ее тряпкой, смоченной в растворе одной чайной ложки питьевой соды на 0,5 литра воды, а затем вытрите ее досуха. Следите за тем, чтобы вода не попала на патрон лампы и другие электрические устройства. Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, то нужно отключить его, вынуть все продукты, очистить и оставить с приоткрытыми дверцами. • Регулярно проверяйте чистоту уплотнителей на дверцах, не попала ли на них частички каких-либо продуктов. | • Чтобы вынуть полки из холодильника, освободите их от содержимого, а затем просто нажмите снизу вверх. Защита пластмассовых поверхностей • Не помещайте в холодильник масло или блюда, приготовленные на масле, в неплотно закрытых сосудах, поскольку это может привести к порче пластмассовых поверхностей. В случае пролива или растекания масла по пластмассовой поверхности нужно сразу же очистить и промыть загрязненный участок теплой водой. |

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться с сервисный центр, ознакомьтесь с данными рекомендациями. это позволит вам сэкономить время и деньги. В этом перечне приведены наиболее часто встречающиеся неисправности, которые возникают в результате неправильного выполнения или использования дефектных материалов. Некоторые из указанных функций могут отсутствовать в данной модели устройства.

Холодильник не работает

Правильно ли подключен он к сети? Вставьте вилку в розетку. Возможно сработал предохранитель розетки, в которую подключен холодильник, или главный предохранитель? Проверьте предохранитель.

Капли на боковой стенке камеры охлаждения. (MULTI ZONE, COOL CONTROL и FLEXI ZONE)

Очень низкая температура окружающей среды. Частое открывание и закрывание дверей. Повышенная влажность окружающей среды. Хранение продуктов, содержащих жидкости, в открытых контейнерах. Двери остались приоткрытыми. Переведите термостат на более низкую температуру. Открывайте дверцы реже или на короткое время. Накрывайте продукты, сохраняемые в открытых контейнерах, соответствующим материалом. Вытрите капли сухой тряпкой и проверьте, не появились ли они снова

Не работает компрессор

Термозащита компрессора сработала во время внезапного отключения электроэнергии или она включается и выключается, поскольку еще не выровнялось давление в охлаждающей системе холодильника. Холодильник начинает работать примерно через 6 минут. Если по истечении этого времени холодильник не начнет работать, нужно обратиться в сервисный центр. Холодильник находится в процессе оттаивания. Это нормально для холодильника с полностью автоматической системой оттаивания. Цикл оттаивания осуществляется периодически. Холодильник не включен в настенную розетку. Проверьте, плотно ли входит вилка в настенную розетку. Правильно ли установлена температура? Аварийное отключение электропитания. Обратитесь на электростанцию.

Холодильник работает часто или в течение слишком большого времени

Новый холодильник шире предыдущего. Это абсолютно нормально. Большие холодильники работают более продолжительное время. Может быть в помещении высокая температура. Это абсолютно нормально. Холодильник недавно включен или перегружен продуктами. Полное охлаждение холодильника может продлиться на два часа больше.

В последнее время в холодильник часто помещали большие количества горячих продуктов. Горячие продукты требуют значительно большего периода работы холодильника для достижения температуры хранения. Слишком частые открывания дверцы холодильника или дверца остается открытой длительное время. Теплый воздух, попавший в холодильник, вынуждает его работать дольше работать. Реже открывайте дверцы. Осталась открытой дверца камеры охлаждения или замораживания. Проверьте плотность закрытия дверцы. Холодильник настроен на слишком низкую температуру. Настройте его на более высокую температуру и подождите, когда она будет достигнута Прокладка в дверцах холодильника или морозильника загрязнилась, повреждена, лопнула или неправильно уложена. Нужно очистить или заменить прокладку. Поврежденная прокладка приводит к продолжительной работе холодильника, пока он не достигнет нужной температуры.

Температура в морозильнике очень низкая, а температура охлаждения достаточна

• Холодильник настроен на слишком низкую температуру замораживания. Настройте его на более высокую температуру замораживания и проверьте.

Температура охлаждения очень низкая, а температура замораживания достаточная.

• Холодильник настроен на слишком низкую температуру охлаждения. Настройте его на более высокую температуру охлаждения и проверьте

Продукты хранятся в ящиках морозильного отделения.

• Холодильник настроен на слишком низкую температуру охлаждения. Настройте его на более высокую температуру охлаждения и проверьте

Очень высокая температура в холодильном или морозильном отделении.

Холодильник настроен на слишком высокую температуру охлаждения. Настройка холодильника влияет на температуру в морозильном отделении. Измените температуру в холодильном или морозильном отделении, настроив ее на соответствующий уровень. Неплотно закрыты двери. Закройте двери плотно. В последнее время в холодильник часто помещали большие количества горячих продуктов. Подождите, пока температура в холодильном или морозильном отделении достигнет нужного уровня. Холодильник включен недавно. Полное охлаждение в холодильнике длится дольше из-за больших размеров.

Холодильник издает шум, который похож на звон секундной стрелки аналоговых часов

• Такой шум издает электромагнитный клапан холодильника. Электромагнитные клапаны используются для обеспечения потока охлаждающей жидкости через камеру, которая настроена на температуру охлаждения или замораживания, а также для осуществления функции охлаждения. Это абсолютно нормально и не свидетельствует о нарушении в работе холодильника

Во время работы холодильника уровень шума нарастает

• В связи с изменением температуры окружения изменились эксплуатационные характеристики холодильника. Это абсолютно нормально и не свидетельствует об аварийном состоянии

Дрожание и шум

Неровный или непрочный пол. Холодильник подпрыгивает при медленном перемещении. Убедитесь, что пол ровный прочный и способен выдерживать тяжесть холодильника. Шум создают предметы, лежащие на холодильнике. Такие предметы нужно убрать с холодильника

Шум переливания и шипения жидкости

• В соответствии с принципом работы холодильника происходит перетекание жидкости или газа. Это абсолютно нормально и не свидетельствует об аварийном состоянии

Кажется, что шумит ветер.

• Для эффективного охлаждения в холодильном отделении используются вентиляторы. Это абсолютно нормально и не свидетельствует об аварийном состоянии

Конденсат на наружных поверхностях холодильника

Теплая и влажная погода способствует обледенению и конденсации. Это абсолютно нормально и не свидетельствует об аварийном состоянии Приоткрыты дверцы. Проверьте плотность закрытия дверей Двери слишком долго остаются открытыми. Реже открывайте дверцы

Снаружи на холодильнике и между дверцами появляется влага

• Влажная погода. Это абсолютно нормально при влажной погоде. Если влажность воздуха снижается, конденсат исчезает

Неприятный запах внутри холодильника

Нужно очистить внутреннюю полость холодильника. Для очистки смочите тряпку теплой водой или раствором питьевой соды. Запах исходит от каких-то контейнеров или упаковочных материалов. Замените контейнеры или упаковочные материалы контейнерами/материалами другой марки

Дверцы не закрываются

Закрытию дверей мешают пакеты с продуктами. Переложите продукты так, чтобы они не мешали закрытию дверей. Холодильник стоит не совсем вертикально и может колебаться, если слегка его подвинуть. Отрегулируйте высоту ножек. Пол неровный или недостаточно прочный. Убедитесь, что пол ровный прочный и способен выдерживать тяжесть холодильника.

Ящики для хранения овощей и фруктов не вынимаются.

• Продукты упираются в потолок ящика. Нужно уменьшить количество продуктов в язщике.

Изготовитель:  TEKA Industrial, S.A. Испания, Santander, Cajo,17

Страна производства: Турция, №62-2 34445 Istanbul

Импортер: ООО «Жемчужина кухни», 220034, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 3, комн. 7  Тел./факс  8 017 290-91-10/20 Назначение и основные потребительские  свойства товара: см. инструкцию по эксплуатации

Сведения о правилах и условия эффективного и безопасного использования товаров: см. инструкцию по эксплуатации

Внимание!!! Продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании   лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с продукцией.

Гарантийный срок: 2 года с момента приобретения товара

Срок службы (срок годности): 7 лет

Комплектность: см. инструкцию по эксплуатации

Дата изготовления: см. серийный номер изделия

*1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*

*1*2 – код завода-изготовителя

3*4* - год изготовления

5* - неделя изготовления

6*7*8*9*10*11* - номер изделия